## Slide 1
1.2
(1)[2018]冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是
l.二进制运算规则简单
Ⅱ.制造两个稳态的物理器件较为容易
Ⅲ.便于逻辑门电路实现算术运算
答: l ,Ⅱ,Ⅲ
(2)[2019年]下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是
A.程序的功能都通过中央处理器执行指令实现一个。
B.指令和数据都用二进制表示,形式上无差别
C.指令按地址访问,数据都在指令中直接给出
D.程序执行前,指令和数据需预先存放在存储器中
答:C
(3)[2016年]高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序称为
A.汇编程序
B.链接程序
C.编译程序
D.解释程序
答:C

## Slide 2
(4)[2015]计算机硬件能够直接执行的是
l.汇编语言程序
ll.汇编语言程序
Ⅲ.硬件描述语言程序
A.仅Ⅰ
B.仅Ⅰ、ll
C.仅Ⅰ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答:A
(5)[2011年]下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是
A.MIPS
B.CPI
C.IPC
D.MFLOPS
答:D

## Slide 3
(6)[2010年]下列选项中、能缩短程序执行时间的措施是
I.提高CPU时钟频率
Ⅱ.优化数据通路结构
Ⅲ.对程序进行编译优化
A.仅Ⅰ和Ⅱ
B.仅Ⅰ和Ⅲ
C.仅Ⅱ和Ⅲ
答: l ,Ⅱ,Ⅲ
(7)[2013]某计算机主频为1.2GHz，其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI如表1.7所示。该机的MIPS数是
A.100 B.200 C.400 D.600
答:C
CPI=2*0.5+3*0.2+4*0.1+5*0.2=3
MIPS=f/CPI=1200/3=400

## Slide 4
1.4计算机系统从功能上可划分为哪些层次?各层次在计算机系统中起什么作用?
答:第一层为逻辑门层，是计算机最底层的硬件结构；第二层为微代码层，该层是实际的机器层，为用户提供微指令编写微程序；第三层是指令集架构层，该层可通过机器语言编写程序实现对计算机硬件的控制，是计算机中软件系统与硬件系统之间的界面和纽带；第四层是操作系统层，该层用于对计算机系统的硬件和软件资源进行统一管理和调度，提高计算机系统的使用效率；第五层是汇编语言层，该层为用户提供基于助记符表示的汇编语言编程；第六层是高级语言层，是面向用户的抽象层次。
1.5假定某计算机1和计算机2以不同的方式实现了相同的指令集，该指令集中共有A、B、C、D4类指令，它们所占的比例分别为40%、20%、15%和25%。计算机1和计算机2的时钟周期分别为600MHz和800MHz、各类指令在两计算机上的CPI如表1.8所示。求两计算机的MIPS各为多少?
答:CPI1=2*0.4+3*0.2+4*0.15+5*0.25=3.25 CPI2=2*0.4+2*0.2+3*0.15+4*0.25=2.65
MIPS1=f1/CPI1=600/3.25=184.62 MIPS2=f2/CPI2=800/2.65=301.89

## Slide 5
1.6若某程序编译后生成的目标代码由A、B、C、D4类指令组成，它们在程序中所占比例分别为40%、20%、15%、25%。已知A、B、C、D四类指令的CPI分别为1、2、2、2。现需要对程序进行编译优化，优化后的程序中A类指令数量减少了一半，而其他指令数量未发生变化。假设运行该程序的计算机CPU主频为500MHz。回答下列各题。
(1)优化前后程序的CPI各为多少?(2)优化前后程序的MIPS各为多少?(3)通过上面的计算结果，你能得出什么结论？
答:(1)CPI前=1*0.4+2*0.2+2*0.15+2*0.25=1.6 优化后占比A:B:C:D=2:2:1.5:2.5 占比例:1/4,1/4,3/16,5/16
CPI后=1*1/4+2*1/4+2*3/16+2*5/16=1.75
(2)MIPS前=f/CPI前=500/1.6=312.5 MIPS后=f/CPI后=500/1.75=285.7
(3)优化后，A类指令条数减少，其他指令不变，各指令CPI不变，所以程序执行时间变短，但程序的CPI却变大，MIPS变小，所以不能简单地通过此指标来判断计算机性能。