## Slide 1
7.1解释下列名词。流水线技术，指令流水线﹐运算流水线，流水寄存器，流水时空图，数据冲突，结构冲突，控制相关，先写后读冲突，先读后写冲突，写后写冲突﹐气泡﹐重定向，延迟槽，动态分支预测，超标量技术，超流水线技术，动态多发射技术，静态多发射技术，同步中断，异步中断。
答：
流水线技术：将完成一条指令所需的多个步骤分别放在不同的硬件电路中，并使这些电路能够同时工作，从而使多条指令可以在同一时刻被处理，提高了计算机的执行效率和速度。
指令流水线：以指令为单位对程序进行分段，每个指令依次经过取指、译码、执行、访存和写回等阶段，每个阶段由不同的电路单元执行，从而实现指令并行处理。
运算流水线：以数据为单位对程序进行分段，每个数据依次经过不同的运算单元执行，实现数据并行处理。
流水寄存器：用于存储当前指令流水线中的所有指令，在硬件电路中实现不同指令之间的阶段切换和数据传输。
流水时空图：指令流水线在时间和空间上的展示图，用于表示指令在不同阶段的执行情况和时间间隔。
数据冲突：由于数据相关性导致的指令执行顺序错乱或者数据错误的问题。
结构冲突：由于硬件资源限制导致的指令并行性降低的问题。
控制相关：由于程序控制流程引起的指令并行性降低的问题。
先写后读冲突：一个指令先写入一个寄存器，然后另一个指令又从该寄存器中读出数据的情况，会产生数据错误。
先读后写冲突：一个指令先从一个寄存器中读出数据，然后另一个指令又向该寄存器中写入数据的情况，会产生数据错误。
写后写冲突：两个指令同时要向同一个寄存器写入数据的情况，会产生数据错误。
气泡：由于数据相关或者其他原因造成的指令阶段空转的情况，可以用NOP（无操作）指令填充。
重定向：在发生异常或者分支预测错误时，通过改变流水线中下一条指令的地址实现程序的跳转和恢复。
延迟槽：位于分支指令后面的一条指令，在分支指令执行前就已经被取出并开始执行，在分支指令的执行过程中不受影响，能够提高程序执行效率。

## Slide 2
动态分支预测：根据程序中以往分支指令的执行情况，对当前分支指令的执行结果进行预测，提高程序执行效率。
超标量技术：采用多个处理器和多流水线技术等来实现指令并行处理，提高程序执行速度。
超流水线技术：在每个阶段增加更多流水线，从而提高程序执行效率和速度。
动态多发射技术：通过动态检测指令之间的相关性，实现多条指令同时发射执行，提高程序并行性。
静态多发射技术：将多条指令合并成一条超级指令，在一个时钟周期内完成多条指令的执行，提高程序执行速度。
同步中断：指程序执行过程中由硬件或者操作系统发起的中断信号，需要在程序流程控制中显式处理。
异步中断：指程序执行过程中由硬件或者操作系统发起的中断信号，可以在任何时候被处理，需要采取相应的中断处理机制。
7.2选择题（考研真题)。
(1)[2013]某CPU主频为1.03GHz，采用4级指令流水线，每个流水段的执行需要1个时钟周期。假定CPU执行了100条指令，在其执行过程中，没有发生任何流水线阻塞，此时流水线的吞吐率为__。
A.0.25×109条指令/秒 B.0.97×109条指令/秒 C. 1.0×109条指令/秒 D.1.03 ×109条指令/秒
答： C。采用4级流水线执行 100 条指令，需要 4+(n-1)=4+(100-1)=103 个时钟周期T。CPU 的主频是 1.03GHz。流水线的吞吐率是指每秒执行指令条数，具体计算如下:100条/103T=fx100/103=1.03GHzx100/103=1.0x109条指令/秒。
(2)[2009]某计算机的指令流水线由4个功能段组成，指令流经各功能段的时间(忽略各功能段之间的缓存时间）分别为90ns、80ns、70ns 和60ns，则该计算机的CPU时钟周期至少是
A.90ns B.80ns C.70ns D.60ns
答： A。时钟周期应以各功能段的最长执行时间为准，因此应选 90ns。
(3)[2018]若某计算机最复杂指令的执行需要完成5个子功能，分别由功能部件A～E实现，各功能部件所需时间分别为80ps、5Ops、50ps、70ps 和 5Ops，采用流水线方式执行指令，流水段寄存器延迟时间为20ps，则CPU时钟周期至少为
A.60ps B.70ps C.80ps D.100ps
答： D。CPU 时钟周期应以各功能段的最长执行时间为准，另外还要加上流水段寄存器延时时长，因此应选 D。

## Slide 3
(4)[2016]在无转发机制的5段基本流水线中，下列指令序列存在数据冲突的指令对是
I1: ADD R1，R2，R3;(R2)+(R3)→R1
I2:ADD R5，R2，R4;(R2)+(R4)→R5
I3:ADD R4，R5，R3;(R5)+(R3)→R4
I4:ADD R5，R2，R6;(R2)+(R6)→R5
A.I1和I2 B.I2和I3 C.I2和I4 D.I3和I4
答： B。数据冲突是指当前指令要用到先前指令的操作结果，而这个结果尚未产生或尚未送达指定的位置，会导致当前指令无法继续执行。指令I3的源寄存器R5需要等待I2指令中结果写回后才能取正确的寄存器值，存在数据相关。
(5)[2019]在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5段流水线的处理器中,执行如下指令序列,其中 s0、s1、s2、s3和t2表示寄存器编号。
l1:add s2,s1,s0//R[s2]←R[s1]+R[s0]
I2:load s3,0(t2)//R[s3]←M[R[t2]+0]
I3:add s2,s2,s3//R[s2]←R[s2]+R[s3]
I4:store s2,0(t2)//M[R[t2]+0] ← R[s2]下列指令对中，不存在数据冒险的是
A.I1和I3 B.I2和I3 C.I2和I4 D.I3和I4
答：C。I3 的源寄存器 S2为I1 的目标寄存器，存在数据冒险。I3的源寄存器S3为I2指令的目标寄存器，也存在数据冒险。I4的源存器S2为I3的目标寄存器，同样存在数据冒险，只有I2和I4没有数据冒险。
(6)[2010]下列选项中,不会引起指令流水线阻塞的是
A.数据旁路(转发) B.数据相关 C.条件转移 D.资源冲突
答： A。资源相关(资源冲突)、数据相关、控制相关都会引起流水线阻塞或停顿，而数据旁路技术是为了解决数据相关，直接将执行结果送到其他指令所需要的地方，使流水线不发生停顿，因此不会引起流水线阻塞。

## Slide 4
(7)[2011]下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是
I.指令格式规整且长度一致
Ⅱ.指令和数据按边界对齐存放
Ⅲ.只有Load/Store指令才能对操作数进行存储访问
A.仅I、ll B.仅Ⅱ 、Ⅲ C.仅Ⅰ、Ⅲ D. I、Ⅱl、Ⅲ
答：D。指令定长、指令和数据对齐存放、采用 Load/Store 架构均能够有效地简化流水线的复杂度。
(8)[2017]下列关于指令流水线数据通路的叙述中，错误的是
A.包含生成控制信号的控制部件
B.包含算术逻辑运算部件(ALU)
C.包含通用寄存器组和取指部件
D.由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成
答： A。数据传送路径称为数据通路。五段流水线中包括程序计数器、指令存储器、流水接口寄存器、通用寄存器组、ALU、数据存储器等，不包括控制部件，选A。
(9)[2017]下列关于超标量流水线特性的叙述中,正确的是
Ⅰ.能缩短流水线功能段的处理时间
Ⅱ.能在一个时钟周期内同时发射多条指令
Ⅲ.能结合动态调度技术提高指令执行并行性
A.仅Ⅱ B.仅I、Ⅲ C.仅Ⅱ、Ⅲ D.I、Ⅱ和Ⅲ
答： C。超标量是指在 CPU 中有多条流水线，每个时钟周期内可以完成多条指令。1错展、它并不影响流水线功能段的处理时间;I、III 正确。选C。

## Slide 5
(10)[2020]下列给出的处理器类型中，理想情况下CPI为1的是
I.单周期CPU
lI.多周期CPU
Ⅲ.基本流水线CPU
Ⅳ.超标量流水线CPU
A.I和Ⅱ B.Ⅰ和Ⅲ C.I、 Ⅲ 、Ⅳ D.Ⅲ、Ⅳ
答：B。理想情况下CPI为1 的有：单周期 CPU和基本流水线 CPU。而多周期 CPU 的CPI 大于 1，超标量流水线 CPU 的 CPI小于 1。
7.4简述采用插入气泡方式解决数据冲突的主要过程。
答： ID 段检测到数据相关，需在 EX 段插人气泡，同时IF/ID 段暂停，等待数据写回到寄存器堆流水线才能恢复正常，具体只需给出 ID/EX流水寄存器同步清零信号，同时将PC、IF/ID 流水寄存器使能信号关闭即可。
7.5 简述采用重定向方式解决数据冲突的主要过程。
答：气泡流水线通过延缓ID 段取操作数的方式来解决数据冲突问题，但气泡插人会影响流水线性能。重定向方式的基本原理是等到指令实际使用寄存器操作数时再将正确的数据从后续功能段的流水寄存器中直接旁路到正确的位置，这种方式有效避免了气泡引起的性能损失，但部分 Load-Use 数据相关仍然需要插入气泡。
7.6 流水线方式缩短的是指令的执行时间还是程序的执行时间?
答：缩短了程序的执行时间，指令的执行时间并不会缩短，相反由于流水寄存器的存取等额外开销还会增加。

## Slide 6
7.8如果采用气泡流水线执行下述程序，请给出类似图7.18所示的流水线时空图。注意时空图中最后一个时钟周期第5条指令进入ID段。
addi $s0,$s0,4
lw $s1,(s0)
add $s2,$s2,$s1
and $s3,$s1,$s2
sub $s4,$s2,$s2
答：
CLKs | 取指IF | 译码ID | 执行EX | 访存MEM | 写回WB
1 | addi $s0,$s0,4 |  |  |  | 
2 | lw $s1,(s0) | addi $s0,$s0,4 |  |  | 
3 | add $s2,$s2,$s1 | lw $s1,(s0) | addi $s0,$s0,4 |  | 
4 | add $s2,$s2,$s1 | lw $s1,(s0) | Bubble | addi $s0,$s0,4 | 
5 | add $s2,$s2,$s1 | lw $s1,(s0) | Bubble | Bubble | addi $s0,$s0,4
6 | and $s3,$s1,$s2 | add $s2,$s2,$s1 | lw $s1,(s0) | Bubble | Bubble
7 | and $s3,$s1,$s2 | add $s2,$s2,$s1 | Bubble | lw $s1,(s0) | Bubble
8 | sub $s4,$s2,$s2 | add $s2,$s2,$s1 | Bubble | Bubble | lw $s1,(s0)
9 | Next Instr | sub $s4,$s2,$s2 | add $s2,$s2,$s1 | Bubble | Bubble

## Slide 7
7.9如果采用重定向流水线执行7.8中程序，请给出类似图7.18所示的流水线时空图。注意时空图中最后一个时钟周期第5条指令进入ID段。
答：
CLKs | 取指IF | 译码ID | 执行EX | 访存MEM | 写回WB
1 | addi $s0,$s0,4 |  |  |  | 
2 | lw $s1,(s0) | addi $s0,$s0,4 |  |  | 
3 | add $s2,$s2,$s1 | lw $s1,(s0) | addi $s0,$s0,4 |  | 
4 | and $s3,$s1,$s2 | add $s2,$s2,$s1 | lw $s1,(s0) | addi $s0,$s0,4 | 
5 | and $s3,$s1,$s2 | add $s2,$s2,$s1 | Bubble | lw $s1,(s0) | addi $s0,$s0,4
6 | sub $s4,$s2,$s2 | and $s3,$s1,$s2 | add $s2,$s2,$s1 | Bubble | lw $s1,(s0)
7 | Next Instr | sub $s4,$s2,$s2 | and $s3,$s1,$s2 | add $s2,$s2,$s1 | Bubble