## Slide 1
9.2单选题（考研真题)。
(1)[2012]下列选项中，在LO总线的数据线上传输的信息包括
I.I/O接口中的命令字 ll . I/O接口中的状态字 Ⅲ .中断类型号
A.仅I、Ⅱ B.仅Ⅰ、Ⅲ C.仅Ⅱ、Ⅲ D. Ⅰ 、ll 、Ⅲ
答：D。 I/O 总线分为三类:数据线、地址线和控制线。数据缓冲寄存器和命令/状态寄存器的内容都是通过数据线来传送的;地址线用以传送与 CPU交换数据的端口地址;而控制线用以给IO端口发送读/写信号，用于对端口进行读/写控制。
(2)[2014]下列有关I/O接口的叙述中，错误的是
A.状态端口和控制端口可以合用同一寄存器
B.I/O接口中 CPU 可访问的寄存器，称为I/O端口
C.采用独立编址方式时，I/O端口地址和主存地址可能相同
D.采用统一编址方式时，CPU不能用访存指令访问I/O端口
答：D。采用统一编址时，CPU访存和访问I/O端口都是采用访存指令，选项D错误。
(3)[2017]I/O指令实现的数据传送通常发生在
A.IO设备和IO端口之间 B.通用寄存器和IO设备之间 C.I/O端口和IO端口之间 D.通用寄存器和IO端口之间
答：D。 I/O端口是指I/O接口中用于缓冲信息的存器。执行一条I/O指令时CPU使用地址总线选择所请求的I/O端口，使用数据总线在 CPU寄存器和端口之间传输数据，所以选择D选项。
(4)[2009]下列选项中，能引起外部中断的事件是
A.键盘输入 B.除数为零 C.浮点运算下溢 D.访存故障
答：A。外部中断是指由 CPU 外部事件引起的中断，这类中断大部分由外部设备发出键盘输人属于外部中断，对每次键盘输人 CPU都需要执行中断程序以读人输入数据。除数为0与访存故障均属于内部异常，发生在CPU内部。浮点运算下溢将按机器零处理，不会产生中断。

## Slide 2
(5)[2009]单级中断系统中，中断服务程序内部的执行顺序是
Ⅰ.保护现场 Ⅱ.开中断 Ⅲ.关中断 Ⅳ.保存断点 Ⅴ.中断事件处理 Ⅵ.恢复现场
Ⅶ.中断返回
A. Ⅰ→ Ⅴ → Ⅵ → Ⅱ → Ⅶ
B. Ⅲ → Ⅰ → Ⅴ → Ⅶ
C. Ⅲ → Ⅳ → Ⅴ → Ⅵ → Ⅶ
D. Ⅵ → Ⅰ → Ⅴ →Ⅵ → Ⅶ
答：A。在单级中断系统中，不允许中断嵌套。中断处理过程为：关中断；保存断点；中断识别；保存现场；中断事件处理；恢复现场；开中断；中断返回其中1~3由硬件完成，4~8由中断服务程序完成，因此选择A选项。
(6)[2012]响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作，除保护断点外，还包括
I．关中断 Ⅱ.保存通用寄存器的内容 Ⅲ.形成中断服务程序入口地址并送入PC
A.仅I、Ⅱ B.仅Ⅰ、Ⅲ C.仅Ⅱ、Ⅲ D. I、 Ⅱ 、Ⅲ
答：B。中断隐指令用于中断响应，主要操作包括关中断、保护断点、将正确的中断服务程序入口地址送PC，所以只有I、 Ⅲ正确。
(7)[2017]下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是
A.在一条指令执行结束时响应中断
B.中断处理期间CPU处于关中断状态
C.中断请求的产生与当前指令的执行无关
D.CPU通过采样中断请求信号检测中断请求
答：C。多重中断在中断服务程序中完成现场保护后会开中断，方便中断嵌套，所以选项B错误。CPU一般在一条指令执行结束的阶段采样中断请求信号，查看是否存在中断请求，然后决定是否响应中断，所以选项A、D正确。中断请求一般来自 CPU以外的事件异常一般发生在CPU内部，与指令执行相关，所以选项C正确。

## Slide 3
(8)[2015]在采用中断IO方式控制打印输出的情况下，CPU和打印控制接口中的IO端口之间交换的信息不可能是
A.打印字符 B.主存地址 C.设备状态 D.控制命令
答：B。在程序中断I/O方式中，CPU和打印机直接交换，打印字符直接传输到打印机的I/O端口，不会涉及主存地址。而CPU与打印机通过I/O端口中的状态口和控制口来实现交互设备状态和控制命令。
(9)[2018]下列关于外部1O中断的叙述中，正确的是
A.中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队
B. CPU响应中断时，通过执行中断隐指令完成对通用寄存器的保护
C. CPU只有在处于中断允许状态时，才能响应外部设备的中断请求
D.有中断请求时，CPU立即暂停执行当前指令，转去执行中断服务程序
答：C。中断控制器按照中断响应优先级和处理优先级来进行中断优先级排队，所以选项A错误。中断隐指令主要用于中断响应，不负责保护现场，通用寄存器的保护由中断服务程序完成，所以选项B 错误。中断允许状态也就是开中断后，才能响应中断请求，所以选项C正确。一个中断请求未被屏蔽且当前处于开中断，CPU 才会在当前指令执行完毕时转去执行中断服务程序，所以选项 D错误。
(10)[2013]下列关于中断IO方式和 DMA方式比较的叙述中，错误的是
A.中断IO方式请求的是CPU处理时间，DMA方式请求的是总线使用权
B.中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA响应发生在一个总线事务完成后
C.中断IO方式下数据传送通过软件完成，DMA方式下数据传送由硬件完成
D.中断IO方式适用于所有外部设备，DMA方式仅适用于高速外部设备
答：D。中断控制方式也是有时间开销的:相对程序查询方式，它的额外开销是用于进程调度的两次上下文切换时间以及中断服务程序本身的开销，其提高 I/O效率的前提是这些额外开销小于设备准备时间。但对于极高速外设，设备准备数据的时间很短，当这个时间比两次上下文切换加中断服务的开销还短时，使用中断控制方式的效率反而比程序查询方式的效率更低，还会成为系统瓶颈，此时中断方式不适用，故答案D不正确。

## Slide 4
(11)[2010]假定一台计算机的显示存储器用DRAM芯片实现，若要求显示分辨率为1600像素×1200像素，颜色深度为24位，帧频为85Hz，显存总带宽的50%用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为
A.245Mbit/s B.979Mbit/s C.1958Mbit/s D.7834Mbit/s
答：D。刷新带宽=分辨率x灰度级位数x刷新频率=1600x1200x24bitx85Hz=3916.8Mbit/s显存总带宽的50%用来刷新屏幕,因此显存总带宽至少为3916.8x2=7834Mbit/s
(12)[2015]若磁盘转速为7200转/分钟，平均寻道时间为8ms，每个磁道包含1000个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是
A.8.1ms B.12.2ms C. 16.3ms D.20.5ms
答：B。存取时间=寻道时间+延迟时间+传输时间。平均延迟时间为旋转半周的时间，即(60/7200)/2=4.17ms，传输一个扇区的时间为(60/7200)/1000=0.01ms，因此访问一个扇区的平均存取时间为4.17+0.01+8=12.18ms，保留一位小数则为12.2ms。
9.3简要回答下列问题。
(1)CPU 与外部设备之间如何连接?
答：通常CPU与外部设备之间通过总线连接，外部设备通过接口连接在总线上，接口实现CPU与外部设备的连接和信息的交换。
(2)CPU 与外部设备信息交换的控制方式有哪些?它们各有什么特点?
答：信息交换的控制方式主要有以下5种。
程序查询控制方式:CPU直接通过执行指令与外部设备交互，与外部设备串行工作。对于慢速设备，采用该方式，CPU会浪费很多时间查询等待，效率较低。
程序中断控制方式:CPU启动外部设备后不再等待，而是转去执行其他进程，CPU与外部设备并行工作，外部设备就绪后主动向CPU发送中断请求，CPU会在适当时机响应中断，通过暂时中断主程序转去执行中断服务程序完成信息交换。该方式效率较高，适合处理随机事件。

## Slide 5
直接存储器访问(DMA)方式:硬件临时代替CPU接管总线，控制设备和内存之间进行直接的数据交换，信息传送不再经过 CPU寄存器中转。该方式适合批量传输，极大提高了传输速率和CPU利用率。
通道方式:通道是特殊的IO处理器，用于分担CPU的IO管理。通道拥有独立的通道指令系统，可以通过执行通道程序来完成CPU指定的I/0任务，能进一步提高系统效率。
外围处理机方式:通常用于中、大型计算机系统中。
(3)什么是程序查询IO方式?简要说明其工作原理。
答：程序查询I/O方式是指输入/输出完全依靠CPU执行程序实现。当CPU要与设备进行数据交换时，首先设置接口命令寄存器启动设备;设备准备的过程中，CPU通过读取接口中的状态寄存器查询设备是否已就绪，根据查询结果决定下一步操作究竟是进行数据传送还是等待。这种控制方式中CPU与外部设备串行工作，CPU会浪费大量的时间进行查询和等待，系统效率较低。
(4)比较单级中断和多重中断处理流程的异同点。
答：二者都可以有多个中断源，但单级中断的中断服务程序不可被其他中断源再次中断，所以中断服务程序全程为关中断状态;多重中断的中断服务程序保护现场的内容包括中断屏蔽字，并且保护现场后立即开中断，方便中断嵌套。
(5)中断隐指令完成什么功能?
答：中断隐指令用来实现中断响应的功能，具体完成包括关中断、保存断点和中断识别等任务，这些任务可能需要多个时钟周期才能完成。由于中断响应过程中CPU不能执行其他任务，因此中断响应的过程可以看作是由CPU执行中断隐指令完成的,需要占用CPL时间。注意中断隐指令并不存在，只是一种虚拟的说法，本质上是硬件的一系列自动操作。
(6)为什么在保护现场和恢复现场的过程中，CPU必须关中断?
答：保护现场、恢复现场的过程必须是原子操作，否则中断返回时被中断程序的运行现场不正常，程序无法正确运行。关中断就是为了保障保护现场、恢复现场的原子性。

## Slide 6
(7)CPU响应中断的条件有哪此?
答：CPU响应中断的条件包括以下5点。
对应的中断请求未被屏蔽；当前没有更高优先级的其他中断请求；如果CPU正在执行中断服务，则中断请求应符合嵌套条件；中断使能位处于使能状态，也就是开中断状态，内部异常和不可屏蔽中断不受此限制；CPU已执行完一条指今的最后一个状态周期。
(8)什么是中断优先级?它具有哪两层含义?划分优先级的原则是什么?
答：中断优先级是指 CPU响应并处理不同中断源中断请求的先后次序。
中断优先级包括两层含义:响应优先级和处理优先级。响应优先级是指 CPU对各设备中断请求进行响应的先后次序，其在硬件线路上是固定的，不便于变动;处理优先级是指中断嵌套的实际优先级处理次序，通常可以利用中断屏蔽技术动态调整。
划分优先级的原则:不可屏蔽中断>内部异常>可屏蔽中断；内部异常中硬件终止属于最高级，其次是指令异常或自陷等程序故障；DMA中断请求优先于I/O设备传送的中断请求；在I/O传送类中断请求中，高速设备优先于低速设备，输人设备优先于输出设备，实时控制设备优先于普通设备。
(9)计算机中断系统中使用屏蔽技术有什么好处?
答：中断屏蔽技术可以动态调整处理优先级，从而使低优先级的中断也可以中断高优先级的中断服务程序，使中断处理更加灵活。如果不使用中断屏蔽技术，处理优先级和响应优先级相同。
(10)计算机中断响应后，如何调出中断服务程序?
答：通过硬件或软件方法查找中断源，清除当前中断请求，将对应的中断服务程序入口地址送入程序计数器PC，完成中断识别后即可正式执行中断服务程序。
(11)DMA方式传送数据前，CPU应该先进行哪些操作?
答： (1)初始化 DMA:CPU将内存地址、数据块长度、数据传输方向等DMA传输参数通过系统总线经DMAC的IO接口传输给DMAC，此时 DMA 控制器是总线的从设备，接收CPU传输过来的DMA参数。(2)启动设备:CPU通过系统总线向设备I/O接口发送DMA读、写命令以及相关参数，这里的参数也包括设备地址、传输块大小、传输方向等，也就是传统的启动设备的过程。(3)其他进程运行:完成以上工作后，CPU将当前进程主动挂起，通过进程调度转去执行其他进程,以充分利用CPU 资源。

## Slide 7
(12)比较中断IO和DMA的异同点。
答： (1)二者均采用了“请求-应答”机制，但中断技术中请求的是CPU时间，响应的时机是指令周期结束时刻;DMA方式请求的是总线控制权，响应时机是任何一个机器周期结束的时刻。(2)中断技术中通过CPU执行程序进行实际数据传送，存在程序执行现场的保护和恢复问题;而 DMA方式依靠额外硬件来实现数据传输，其不改变CPU现场，不影响系统性能。(3) DMA方式仅仅用于数据的传输;而中断技术不仅可以实现数据传输，还可以用于处理各种随机事件,提高计算机的灵活性。
9.4 A、B、C是与CPU连接的3个设备，在硬件排队线路中，它们的优先级是A>B>C>CPU，为改变中断处理的次序，它们的中断屏蔽字如表9.5所示（设“0”表示允许中断，“1”表示中断屏蔽)。请按图9.36所示的时间轴给出的设备中断请求时刻，画出 CPU执行程序的轨迹(A、B、C中断服务程序的时长为20us )。
9.5设某计算机有4级中断:L0、L1、L2、L3。其中断响应优先次序为L0>L1>L2>L3，现在要求将中断处理次序改为L1→L3→L0→L2。请回答下列问题。(1)表9.6所示的中断屏蔽字该如何设置(“0”表示允许中断，“1”表示中断屏蔽)﹖请将答案填入表9.6中。
设备名 | 中断屏蔽字 |  |  | 
 | L0 | L1 | L2 | L3
L0 | 1 | 0 | 1 | 0
L1 | 1 | 1 | 1 | 1
L2 | 0 | 0 | 1 | 0
L3 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 8
9.6某计算机的CPU主频为500MHz，与之连接的外部设备的最大数据传输速率为20KB/s，外部设备接口中有一个16位的数据缓冲器，相应的中断服务程序执行时间为500个时钟周期，通过计算分析该设备是否可采用中断I/O方式。若该设备的最大数据传输速率为2MB/s，该设备是否可采用中断I/O方式?
答：外部设备的最大数据传输速率为20KB/s，缓冲区为2B，每次中断传输 2B，因此每秒产生的中断数为20KB/2B=10000次。每次的执行时间为500个时钟周期，则中断占CPU时间的比率为500x10000/(500x106)=1%，对CPU的影响不大，可以采用中断方式若最大数据传输速率为2MB/s，则每秒产生的中断数为2MB/2B=106次，CPU占用率为500X1000000/(500x106)=100%，故不能采用中断方式。
9.8假定计算机的主频为500MHz，CPI为4。现有设备A和B，它们的数据传输速率分别为2MB/s和40MB/s，对应IO接口中各有一个32位数据缓冲寄存器。请回答下列问题并给出计算过程。
(1)若设备A采用定时查询IO方式，每次输入输出都至少执行10条指令。设备A最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据?CPU用于设备A输入输出的时间占CPU总时间的百分比至少是多少?
答： A设备每隔4B/2MB=2us 就会产生新数据，为保证数据不丢失，每隔2us 必须查询一次，所以每秒的查询次数至少是 1s/2us=5x105;每秒CPU用于A设备输入/输出的时间至少为5x105x10x4=2x107个时钟周期，占整个CPU时间的百分比至少是2x107/500MHz=4%。
(2)在中断IO方式下，若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为400，则设备B能否采用中断IO方式?为什么?
答：中断响应和中断处理的时间为400X(1/500MHz)=0.8us，而B设备每隔4B/40MB=0.1s<0.8us，B设备不适合采用中断I/O方式。
(3)若设备B采用DMA方式，每次DMA传送的数据块大小为1000B，CPU用于DMA预处理和后处理的总时钟周期数为500，则CPU用于设备B输入输出的时间占CPU总时间的百分比最多是多少?
答：在DMA方式中，只有预处理和后处理需要 CPU处理B设备每秒DMA传输次数为40MB/1000B=40000,CPU用于B设备输入/输出的时间为40000x500=2x107个时钟周期，占CPU总时间的百分比最多为2x107/500MHz=4%。