## Slide 1
5.2选择题
(1)[2017]某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令29条，二地址指令107条，每个地址字段为6位,则指令字长至少应该是
A.24位 B.26位 C.28位 D.32位
答：A。三地址指令有 29 条，其操作码至少为5位。以5位进行计算，它剩余 32-29=3种操作码给二地址。二地址增加了6位用于操作码，其数量最大达 3x26=192，满足题目要求，所以指令字长最少为 5+6x3=23 位。又由于计算机按字节编址，指令字长应该是 8的倍数，因此指令字长至少应该是 24 位。
(2)[2014]某计算机有16个通用寄存器，采用32位定长指令字，操作码字段(含寻址方式位)为8位，Store指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器，且偏移量用补码表示，则 Store指令中偏移量的取值范围是
A.-32768～+32767 B.-32767～+32768 C.-65536～+65535 D. -65535～+65536
答：A。采用32位定长指令字，其中操作码为8位，两个地址码共占用 32-8=24位而 Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址，机器中共有16个通用寄存器，因此寻址一个寄存器需要 log216=4位。源操作数中的寄存器直接寻址需4位:目的操作数采用基址寻址也要指定一个寄存器，同样需要4 位表示寄存器编号:留给偏移址的位数为24-4-4=16位，而16位偏移址用补码表示范围为-32768~+32767。
(3)[2020]某计算机采用16位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统中有48条指令，支持直接、间接、立即、相对4种寻址方式，单地址指令中直接寻址方式可寻址范围是
A.0～255 B.0～1023 C.-128～127 D. -512～511
答：A。采用16位定长指令字格式，有 48 条指令，操作码字段长度=log248=6 位，支持直接、间接、立即、相对4种寻址方式，寻址方式字段需要 log24=2 位，单地址指令直接寻址方式中形式地址字段为16-6-2=8 位，能表示的无符号整数范围为0~255。

## Slide 2
(4)[2016]某指令格式如图5.33所示。
其中M为寻址方式，I为变址寄存器编号，D为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是
A.I+D B. (I)+D C. ((I)+D) D.((I))+D
答：C。变址寻址中，有效地址 EA=()+D，这里先变址再间接寻址，所以 EA=((I)+D)。
(5)[2009]某计算机字长为16位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一字节为操作码字段，第二字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节PC自动加1。若某转移指令所在主存地址为2000H，相对位移量字段的内容为06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是
A.2006H B.2007H C.2008H D.2009H
答：C。相对寻址 EA=(PC)+指令字节长度+偏移量，这里转移指令字长为 2字节，偏移量字段为6，EA=(PC)+2+6=2000H+2+6=2008H。
(6)[2011]偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加来生成有效地址。下列寻址方式中,不属于偏移寻址方式的是
A.间接寻址 B.基址寻址 C.相对寻址 D.变址寻址
答：A。基址寻址、变址寻址 EA=(R)+D，相对寻址 EA=(PC)+D，它们都是将寄存器内容与形式地址相加生成有效地址，而间接寻址 EA=(D)。
( 7 )[2013]假设变址寄存器R的内容为1000H，指令中的形式地址为2000H；地址1000H中的内容为2000H，地址2000H中的内容为3000H，地址3000H中的内容为4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是
A.1000H B.2000H C.3000H D.4000H
答：D。根据变址寻址的方法，EA=(R)+D=1000H+2000H=3000H，操作数S-(EA)(3000H)=4000H。

## Slide 3
(8)[2017]下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是
A.相对寻址 B.寄存器寻址 C.直接寻址 D.变址寻址
答：D。变址寻址 EA=(R)+D，指令中形式地址D可提供数组首地址，由变址寄存器来定位数组中的各元素，这种寻址方式最适合按下标顺序访问一维数组元素。
(9)[2019]某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为1234 FF00H，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为FF12H，基址寄存器的内容为 F000 0000H，则该操作数的LSB(最低有效字节)所在的地址是
A.F000 FF12H B.F000 FF15H C.EFFF FF12H D.EFFF FF15H
答：D。采用基址寻址方式，EA=(R)+D，寄存器为32位，形式地址采用16位补码表示，这里D=FF12，为负数，当将其与32位寄存器值相加时要进行符号扩展，所以EA=(R)+D=F0000000+FFFFFF12H=EFFFFF1H。计算机采用大端方式编址，所以低位字节存放在字的高地址处；机器数一共占4字节，该操作数的LSB所在的地址是EFFFFF12H+3=EFFFFF15H。
(10)[2018]按字节编址的计算机中，某double型数组A的首地址为2000H，使用变址寻址和循环结构访问数组A，保存数组下标的变址寄存器初值为0，每次循环取一个数组元素，其偏移地址为变址值乘以sizeof(double)，取完后变址寄存器内容自动加1。若某次循环所取元素的地址为2100H，则进入该次循环时变址寄存器的内容是
A.2 B.32 C. 64 D.100
答：B。根据变址寻址的公式EA=(R)+A，(R)=2100H-2000H=100H=256，sizeof(double)=8(双精度浮点数长度为8字节)，因此数组的下标为256/8=32。
(11)[2011]某计算机有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志CF、零标志ZF、符号标志SF和溢出标志OF，条件转移指令 bgt(无符号整数比较大于时转移)的转移条件是
A.CF+ZF=1 B.SF+ZF=1 C.CF+ZF=1 D.CF+SF=1
答： C。bgt指令会将A和B进行比较，也就是将A和B相减。若A>B，则A-B肯定无进位/借位，结果也不为0，因此CF和ZF均为0。

## Slide 4
(12)[2018]减法指令sub R1,R2,R3的功能为“(R1)-(R2)→R3”，该指令执行后将生成进位/借位标志CF和溢出标志OF。若(R1)=FFFFFFFFH，(R2)=FFFFFFF0H，则该减法指令执行后，CF与OF分别为
A.CF=0,OF=0 B.CF=1,OF=0 C. CF=0,OF=1 D.CF=1,OF=1
答：A。由于[x]补-[y]补=[x]补+[-y]补，求得[-R2]=00000010H，很明显[R1]+[-R2]的最高位进位和符号位进位都是1(当最高位进位和符号位进位的值相异时才产生溢出)，可以判断溢出标志OF=0。同时减法操作只需判断借位标志，R1大于R2，所以借位标志CF=0。
(13)[2009]下列关于RISC的叙述中，错误的是
A.RISC普遍采用微程序控制器
B.RISC中的大多数指令在一个时钟周期内完成
C.RISC的内部通用寄存器数量比 CISC的多
D.RISC的指令数、寻址方式和指令格式种类比CISC的少
答： A。RISC指令集合指令条数少：指令长度固定，指令格式和寻址种类少；只有取数存数指令访问存储器，其余指令的操作均在寄存器之间进行；CPU中通用寄存器多；大部分指令在一个或小于一个机器周期内完成；普遍是采用硬布线控制器而不是采用微程序控制器。
5.3简答题。
(1)什么叫指令?什么叫指令系统?
答：指令是指控制计算机执行某种操作(如加、减、传送、转移等操作)的命令，它是CPU能直接识别并执行的基本功能单位。一台计算机中所有指令的集合称为该计算机的指令系统。
(2)计算机中为什么要设置多种操作数寻址方式?
答：能给用户提供更丰富的程序设计手段，有利于编译器实现高级语言向汇编语言的转换，方便在效率和方便性以及寻址空间大小方面进行折中平衡。立即数寻址和寄存器寻址速度最快，但寄存器有限，立即数范围也非常有限;间接寻址、寄存器间接寻址、基址寻址可以扩大寻址范围，变址寻址、相对寻址、直接寻址可以提升程序设计灵活性。

## Slide 5
(3)操作数寻址方式在指令中如何表示?
答：有的寻址方式在指今字中用明确的字段表示操作码的寻址方式，如PDP-11、x86指令，也有的寻址方式暗含在操作码中，如 MIPS、RISC-V 指令集。
(4)基址寻址和变址寻址的作用是什么?分析它们的异同点。
答：基址寻址面向系统，用于程序的重定位和扩展寻址空间，解决程序逻辑空间与存储器物理空间的无关性。变址寻址是面向用户的，主要解决程序循环问题，方便编写出高效访问存储空间的程序。二者在形式上及计算操作数有效地址的方法上相似，都是将寄存器的值加上形式地址形成操作数有效地址。但基址寄存器的值通常是不变的，程序中的所有地址都是相对于基址来变化的，形式地址表示的偏移量位数较短，偏移范围较小。而变址寻址则相反，指令中形式地址给出的是一个存储器地址基准，变址寄存器中存放的是偏移量，不同的变址寄存器给出不同的单元，偏移量位数足以表示整个存储空间。
(5)RISC处理器有何特点?
答：RISC使用等长指令、寻址方式少且简单、采用Load-Store架构，只有取数和存数指令访问存储器、指令数量和指令格式少、指令功能简单、通用寄存器多、控制器多采用硬布线方式、大多数指令可在一个时钟周期内完成、支持指令流水线并强调指令流水线的优化使用。
(6)比较定长指令与变长指令的优缺点。
答：定长指令结构规整，有利于简化硬件，尤其是指令译码部件的设计，但指令字长平均长度长，指令不易扩展。变长指令结构灵活，能充分利用指令中的每一位，所以指令码点冗余少，指令字长平均长度短，指令易于扩展，但变长指令的格式不规整，不同指令取指时间可能不同，控制复杂。
(7)指令的地址码与指令中的操作码含义有何不同?
答：指令的地址码通常指定操作数的地址，地址码字段的作用随指令类型和寻址方式的不同而不同，它可能作为一个操作数、操作数的地址(包括操作数所在的主存地址、寄存器编号或外部设备端口地址)也可能是一个用于计算地址的偏移量。指令中的操作码则表示指令的功能。

## Slide 6
5.4根据操作数所在的位置,在空格处填写其寻址方式。
(1)操作数在指令中为立即数寻址方式。
(2)操作数地址（主存）在指令中为直接寻址方式。
(3)操作数在寄存器中为寄存器寻址方式。
(4)操作数地址在寄存器中为寄存器间接寻址方式。
5.5某计算机字长为16位，运算器为16位，有16个通用寄存器，8种寻址方式，主存为128KW,指令中操作数地址码由寻址方式字段和寄存器号字段组成。请回答下列问题。
16个通用寄存器需要4位表示；8种寻址方式需要3位表示。
(1)单操作数指令最多有多少条?
答：单操作数指令的操作码位数为 16-4-3=9位，因此最多有29=512条指令。
(2)双操作数指令最多有多少条?
答：双操作数指令的操作码位数为 16-2x(4+3)=2位，因此最多有22=4条指令。
(3)直接寻址的范围多大?
答：直接寻址，3位表示的地址范围为0~7。
(4)变址寻址的范围多大?
答：变址寻址，因为寄存器为16位，所以寻址范围为216=64KB。

## Slide 7
5.7 设相对寻址的转移指令占3个字节，第一个字节是操作码，第二个字节是相对位移量(补码表示)的低8位，第三个字节是相对位移量(补码表示)的高8位，每当CPU从存储器取一个字节时，便自动完成(PC)+1-PC。请回答下列问题。
(1)若PC当前值为256(十进制)，要求转移到290(十进制)，则转移指令第二、三字节的机器代码是什么(十六进制)?
答：PC值为256，由于指令字长为3字节，因此PC在取指令完成后修改为256+3=259。D=290-259=(31)10=001FH，故转移指令第2字节为1FH，第3字节为00H。
(2)若PC当前值为128(十进制)，要求转移到110(十进制)，则转移指令第二、三字节的机器代码又是什么(十六进制)?
答：PC值为128，则取指令完成后 PC=128+3=131，D=110-131=(-21)10=FFEDH(补码)，因此转移指令第2字节为 EBH，第3字节为FFH。
5.8计算机的指令格式包括操作码OP、寻址方式特征位I和形式地址D等3个字段，其中OP字段为6位，寻址方式特征位字段I为2位，形式地址字段D为8位。I的取值与寻址方式的对应关系如下。I=00:变址。I=01:用变址寄存器X1进行变址。I=10:用变址寄存器X2进行变址。I=11:相对寻址。设(PC)=1234H，(X1)=0037H，(X2)=1122H，以下4条指令均采用上述格式，请确定这些指令的有效地址。
(1)4420H;
答：4420H=(0100 0100 0010 0000)2，直接寻址，EA=D=20H。
(2)2244H;
答：2244H=(0010 0010 0100 0100)2，X2变址寻址，EA=(X2)+D=1122+44=1166H。
(3)1322H;
答：1322H=(0001 0011 0010 0010)2，相对寻址，EA=(PC)+2+D=1234+2+22=1258H
(4)3521H。
答：3521H=(0011 0101 0010 0001)2，X1变址寻址，EA=(X1)+D-0037+21=58H。

## Slide 8
5.10以下MIPS指令代表什么操作?写出它的MIPS汇编指令格式。
0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000
答：OP=000000，Funct=100000=(32)10，表示R型指令，具体指令为add。Rs=00101，则对应的寄存器名称rs=$a1。
Rt=01111，则对应的寄存器名称rt=$t7。rd=10000，则对应的寄存器名称rd=$s0。汇编指令为add $s0,$a1,$t7。
5.11假定以下C语言语句中包含的变量f、g、h、i、j分别存放在寄存器$11 ～$15中，写出实现C语言语句f=(g+h)*i/j功能的MIPS汇编指令序列，并写出每条MIPS指令的十六进制数。
答：变量与寄存器对应关系如下表所示。
对应的汇编指令与十六进制机器码如下表所示。
变量 | f | g | h | I | j
寄存器# | 11(01011) | 12(01100) | 13(01101) | 14(01110) | 15(01111)
助记符 | $t3 | $t4 | $t5 | $t6 | $t7
汇编指令 | 16进制机器指令
add $t3,$t4,$t5 | 018D5820H
mult $t3,$t6 | 016E0018H
mflo $t3 | 00005812H
div $t3,$t7 | 016F001AH
mflo $t3 | 00005812H

## Slide 9
5.12某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如图5.34所示。
转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义如表5.20所示。
注:（X)表示存储器地址X或寄存器X的内容。请回答下列问题。
(1)该指令系统最多可有多少条指令?该计算机最多有多少个通用寄存器?
答：操作码占4位，则该指令系统最多可有 24=16 条指令；操作数占6位，寻址方式占3位，于是寄存器编号占3位，则该机最多有 23=8 个通用寄存器。
(2)存储器地址寄存器MAR和存储器数据寄存器MDR至少各需要多少位?
答：主存容量128KB，按字编址，计算机字长为 16位，划分为 128KB/2B=216个存储字，故MDR和MAR至少各需16位。
(3)转移指令的目标地址范围是多少?
答：PC和R可表示的地址范围均为0~216-1，而主存地址空间为216，故转移指令的目标地址范围是0000H~FFFFH(0~216-1)。

## Slide 10
(4)若操作码0010B表示加法操作（助记符为add），寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B，R4 的内容为1234H,R5的内容为5678H，地址1234H中的内容为5678H，地址5678H中的内容为1234H，则汇编语言为“add (R4),(R5)+”（逗号前为源操作数,逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么(用十六进制表示)﹖该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变?改变后的内容是什么?
答：汇编语句“add (R4),(R5)+”，对应的机器码为0010 0011 0001 0101B=2315H。该指令执行后，寄存器 R5和存储单元 5678H的内容会改变。执行后R5的内容从 5678H变成5679H，存储单元5678H中的内容变成该加法指令计算的结果5678H+1234H=68ACH。