## Slide 1
4.1解释下列名词。
存取时间 存取周期 存储器 带宽 存储单元 边界对齐的数据存放 大端存储 小端存储 静态存储器 动态存储器 刷新 刷新周期 字扩展 位扩展 多体交叉存储器 高速缓冲存储器 双端口存储器 相联存储器 时间局部性 地址映射 直接相联映射 全相联映射 组相联映射 命中率 虚拟存储器 页框号 页表(慢表) 页表项TLB(快表) LRU算法 LFU算法 cache一致性 写回法 写穿法
存取时间：指从发出一个存储器操作请求到该请求的结果可以被读或写回所需要的时间。
存取周期：指进行一次完整的内存读写操作所需的时间，包括寻址时间、传输时间和存储时间等。
存储器：是数据存储设备的集合统称，包括随机存取存储器（RAM）、只读存储器（ROM）等。
带宽：指在特定时间内可传输的数据量，通常用字节/秒来衡量。
存储单元：是计算机系统中存储数据的最小单位，通常是由若干个位组成的。
边界对齐的数据存放：指将数据存放在存储器中时，要求其起始地址必须是特定的位置，这样可以提高数据存取效率。
大端存储：指将数据的高位字节存储在低地址处，低位字节存储在高地址处的方式。
小端存储：指将数据的低位字节存储在低地址处，高位字节存储在高地址处的方式。
静态存储器：使用存储介质（如闪存、EEPROM等）作为存储单元，无需周期性刷新。
动态存储器：使用电容作为存储单元，需要定期刷新以避免数据丢失。
刷新：是指对动态存储器进行周期性读出和重写，以保持其中的数据不丢失。
刷新周期：指对动态存储器进行刷新的时间间隔。
字扩展：将每个字节看成一个无符号整数，然后将其组合成更长的整数，如将4个字节组合成一个32位整数。
位扩展：将数据的最高位复制到其他未使用的位上，从而将数据扩展到更多位数。
多体交叉存储器：指将存储器划分为多个等大小的体，每个体连接到不同的地址线上，以提高存取速度。
高速缓冲存储器：位于CPU与主存之间的一层快速存储器，用于解决因CPU与主存速度不匹配而引起的瓶颈问题。
双端口存储器：允许两个或多个设备同时对存储器进行读写操作的存储器。
相联存储器：根据某些关键字来寻找存储单元的存储器，可用于实现高速缓存。
时间局部性：指在一段时间内，某些数据被频繁地访问，这些数据在不远的将来可能会再次被访问。

## Slide 2
地址映射：指将逻辑地址转换为物理地址的过程，通常通过页表来实现。
直接相联映射：一种简单的地址映射方式，每个逻辑页只能映射到一个物理页框中。
全相联映射：一种高度灵活的地址映射方式，允许任意逻辑页映射到任意物理页框中。
组相联映射：在直接相联映射和全相联映射之间的一种折衷方案，将多个逻辑页映射到同一组的不同物理页框中。
命中率：指在高速缓存中进行数据查找时所命中的次数与总次数的比值
4.2选择题(考研真题)。
(1)[2010]下列有关RAM和ROM的叙述中，正确的是_
l.RAM是易失性存储器，ROM是非易失性存储器.
Ⅱ.RAM和 ROM都采用随机存取方式进行信息访问.
Ⅲ.RAM和ROM都可用作cache
Ⅳ. RAM和 ROM都需要进行刷新
A.仅I和Ⅱ B.仅Ⅱ和Ⅲ C.仅I、Ⅱ和Ⅳ D.仅Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答：A。ROM为只读存储器不能用作cache。DRAM需要刷新而ROM不需要刷新。
(2)[2014]某容量为256 MB的存储器由若干4M×8位的DRAM芯片构成，该DRAM芯片的地址引脚和数据引脚总数是_
A.19 B.22 C. 30 D.36
答：A。 4M×8位=222×8，需要22根地址线，而DRAM采用地址复用技术，行列地址分开传送，所以为22/2=11根，所以该DRAM芯片的地址和数据引脚总数为11+8=19根。
(3)[2009]某计算机主存容量为64 KB，其中ROM区为4KB，其余为RAM区，按字节编址。现要用2KB×8位的ROM芯片和4KB×4位的RAM芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM芯片数和芯片数分别是_
A.1、15 B.2、15 C.1、30 D.2、30
答：D。ROM芯片数为(4KB×8)/(2KB*8)=2片，RAM区域大小为64-4=60KB，RAM芯片数为(60KB×8)/(4KB*8)=30片。
(4)[2010]假定用若干个2KB×4位的芯片组成一个8K×8位的存储器，则地址0B1FH所在芯片的最小地址是
A.0000H B.0600H C.0700H D.0800H
答：D。用若干个2KB×4位的芯片组成一个8K×8位的存储器需要地址线13根，采用字拓展方式，对高二位进行片选。 0B1FH=0101100011111，这个地址所在高二位不变，最小地址是后11位全0，即0800H。

## Slide 3
(5)[2018]假定芯片中存储阵列的行数为r、列数为c，对于一个2KB×1位的DRAM芯片，为保证其地址引脚数最少，并尽量减少刷新开销，则r、c的取值分别是_
A.2048、1 B.64、32 C.32、64 D.1、2048
答：C。DRAM采用行列地址线复用技术，行列差距不要太大，可以减少引脚开销；另外，行地址线较少也能减少引脚开销。
(6)[2019]假定一台计算机采用3通道存储器总线，配套的内存条型号为DDR3-1333，即内存条所接插的存储器总线的工作频率为1333 MHz、总线宽度为64位，则存储器总线的总带宽大约是
A.10.66GB/s B.32GB/s C.64GB/s D.96GB/s
答：B。计算机采用3通道存储器总线，储存器总线工作频率为1333MHz、总线宽度为64位，储存器总线带宽为3*8*1333MB/s，约为32GB/s。
(7)[2015]某计算机使用4体交叉编址存储器，假定在存储器总线上出现的主存地址(十进制)序列为8005、8006、8007、8008、8001、8002、8003、8004、8000，则可能发生访存冲突的地址对是。
8004和8008 B.8002和8007 C.8001和8008 D.8000和8004
答：D。模块序号=访存地址%储存器交叉模块数（这里为4），所以8000和8004冲突。
(8)[2015年]下列存储器中，在工作期间需要周期性刷新的是
A.SRAM B.SDRAM C.ROM D.FLASH
答：B。DRAM使用电容存储，必须隔一段时间刷新补充电荷。SDRAM是DRAM的一种。
(9)[2011年]下列各类存储器中，不采用随机存取方式的是_
A.EPROM B.CDROM C.DRAM D.SRAM
答：B。EPROM、DRAM、SRAM都是半导体储存器，采用随机存取。而CDROM是光盘，采用顺序存取。

## Slide 4
(10)[2012年]下列关于闪存(Flash Memory)的叙述中，错误的是_
A.信息可读可写,并且读、写速度一样快
B.存储元由MOS管组成,是一种半导体存储器
C.掉电后信息不丢失,是一种非易失性存储器
D.采用随机访问方式，可替代计算机外部存储器
答：A。闪存写入必须先擦除原有数据，所以写速度比读速度要满。
(11)[2017]下列关于数组a的访问局部性的描述中，正确的是_
A.时间局部性和空间局部性皆有
B.无时间局部性，有空间局部性
C.有时间局部性，无空间局部性
D.时间局部性和空间局部性皆无
答：A。时间局部性是指刚刚访问的数据可能在不久的将来再次访问，空间局部性是指一个储存单元被访问，他附近的储存单元也很快被访问。
(12)[2009]某计算机的cache共有16块，采用2路组相联映射方式(即每组2块)。每个主存块大小为32B，按字节编址。主存129号单元所在主存块应装入的cache组号是
A.0 B.1 C.4 D.6
答：C。 cache共有16块，采用2路组相联映射方式，所以总共分为8组，组索引字段应该为3位。每个主存块大小为32B，因此块内偏移地址为5位，129号对应第四组。
(13)[2012]假设某计算机按字编址，cache有4行，cache和主存之间交换的块大小为1个字。若cache的内容初始为空，采用二路组相联映射方式和LRUJ替换策略。访问的主存地址依次为0、4、8、2、0、6、8、6、4、8时,命中 cache的次数是
A.1 B.2 C.3 D.4
答：A/C。主存地址按字编址，cache大小就是一个字，主存地址中没有块内偏移字段。C为组相连映射方案的答案。

## Slide 5
(14)[2015]假定主存地址为32位，按字节编址，主存和 cache之间采用直接相联映射方式，主存块大小为4个字，每个字32位，采用写回的方式，则能存放4K字数据的cache的总容量至少是___位。
A.146K B.147K C.148K D.158K
答：C。块内偏移地址为4位，行索引字段10位，标记字段32-10-4=18位。Cachae总容量=(16*8+1+18+1)*1K=148K。
(15)[2014]采用指令cache与数据cache分离的主要目的是
A.降低cache的缺失损失
B.提高cache的命中率
C.降低CPU平均访存时间
D.减少指令流水线资源冲突
答：D。
(16)[2015]假定编译器将赋值语句“x=x+3;”转换为指令“add xaddr,3”，其中，xaddr是x对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式，并配有相应的TLB，且 cache使用写穿的方式,则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是_
A.0 B.1 C.2 D.3
答：B。上述指令可划分为取数，运算和写回过程。取数时读取xaddr可能由于TLB命中，cache命中不需要访问主存，而写直通方式需要把数据同时写入cache和主存，因此至少一次。
(17)[2010]下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是
A.TLB未命中，cache未命中，Page未命中
B.TLB未命中，cache命中，Page命中
C.TLB命中，cache未命中，Page命中
D.TLB命中，cache命中，Page未命中
答：D。

## Slide 6
(18)[2013]某计算机主存地址空间大小为256MB，按字节编址。虚拟地址空间大小为4GB，采用页式存储管理方式，页面大小为4KB，TLB(快表)采用全相联映射，有4个页表项，内容如表4.12所示。
则对虚拟地址03FFF180H进行虚实地址转换的结果是
A.0153180H B.0035180H C.TLB缺失 D.缺页
答：A。按字节编址，页面大小为4KB，页内地址共12位。地址空间大小为4GB，虚拟地址32位，前20位为页号。虚拟地址为03FFF180H，其中页号为03FFFH，业内地址为180H，根据题目所给页表项可知页标记为03FFFH所对应页框号为0153H，因此物理地址为0153180H。
(19)[2019]下列关于缺页处理的叙述中，错误的是_
A.缺页是在地址转换时CPU检测到的一种异常
B.缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序完成
C.缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页
D.缺页处理完成后执行发生缺页的指令的下一条指令
答：D。缺页处理完成后回到发生缺页的指令继续执行。

## Slide 7
4.3简答题
(1)计算机系统中采用层次化存储体系结构的目的是什么?
答：速度快、容量大、成本低的理想存储器还不存在，但层次化存储体系结构可以利用程序局部性的原理，从系统级角度将速度、容量、成本各异的存储器有机组合在一起全方位优化存储系统各项性能指标。
(2)为什么在存储器芯片中设置片选输入端?
答：存储扩展时需要使用多个存储芯片，设置片选输入端方便选择正确的存储芯片来进行数据访问操作。
(3)动态MOS存储器为什么要刷新?如何刷新?
答：动态存储单元中，信息以电荷形式存储在工作管的栅极电容中，但电容容量较小所存电荷会在一段时间后逐渐泄漏(一般为 ms级)。为使所存信息能长期保存，需要在电容中电荷泄漏完之前定时地补充电荷，这一过程称为刷新。动态 MOS 存储器刷新方式主要有集中刷新、分散刷新和异步刷新3 种，由于存储器采用行列结构，因此刷新时先按行进行。
(4)试述多体交叉存储器的设计思想和实现方法。
答：多体交叉存储器由多个存储模块构成，这些模块的容量和存取速度相同。根据对多个模块编址方式的不同，可分为高位多体交叉和低位多体交叉两种。高位多体交叉主要用于存储容量扩展，存储地址高位译码片选存储模块，同一存储体内的地址是连续的;低位多体交叉则采用低位地址译码片选模块，同一存储体内的地址不相邻，相邻地址处在不同存储体中，CPU 可同时启动多个存储体并实现并行访问。
(5)为什么说cache对程序员是透明的?
答：因为在程序员看来数据是在寄存器、内存、辅存之间进行交换的，程序员感觉不到 cache 的存在，也无法操控 cache。
(6)直接相联映射方式下为什么不需要使用替换算法?
答：在直接映射方式中，一个主存块只能固定地映射到 cache 中的特定行，当有新的主在块调人时，cache 特定行中的内容必须调出，因此不需要替换算法来选择替换掉哪一块。
(7)为什么要考虑cache的一致性?
答：正常情况下，cache 中的数据是主存数据的副本，如果采用写回策略，可能造成eche 中的数据副本与主存中数据不一致;另外，多核处理器中不同的 CPU 核使用不同的cache 也会带来不一致的问题。数据不一致性可能导致程序结果不正确，甚至数据丢失因此必须考虑并设法保证 cache 的一致性。

## Slide 8
(8)替换算法有哪几种?它们各有何优缺点?
答：先进先出(FIFO)算法替换最先被载入 cache 行，其算法系统开销较小，但无法利用程序局部性，cache 命中率不高。最不经常使用(LFU)算法替换历史访问次数最少的 cache 行，每个 cache 行需要设置个计数器记录访问次数。相对FIFO 算法，其命中率较高，但过去访问频繁的冷数据有可能因为历史访问次数高无法被替换，导致 cache 命中率下降。近期最少使用(LRU)算法替换近期最久未访问 cache 行，每行设置一个计数器，cache每命中一次，命中行计数器清零，其他各行计数器增 1。当需要替换时，选择计数值最大的行换出。相比 LFU，其性能更优。随机替换算法随机替换 cache 行，无法利用程序局部性，命中率一般，但其硬件成本最低。
4.6用32K×8位RAM芯片和64K×4位ROM芯片设计256K×8位存储器。其中，从30000H到3FFFFH的地址空间为只读存储区，其他为可读、可写存储区。完成存储器与CPU的连接。
答：256KB-2"B，30000H~3FFFFH 容量为64KB 的高地址区间，其需要 64KBx4位ROM芯片2片进行位扩展。存器 00000H~2FFFFH 存储空间为RAM 区间，容量为 256KB-64KB=192KB，其需要32KBx8位RAM 芯片 192KB/32KB= 6 片进行字扩展。
4.8用64K×1位的DRAM芯片构成1M×8位的存储器，若采用异步刷新，每行刷新间隔不超过2ms，则产生刷新信号的间隔时间是多少?假设读写周期为0.5us，若采用集中刷新方式，则存储器刷新一遍最少要用多少个读写周期?CPU的“死”时间为多少?
答：64KBx1 位的 DRAM 芯片的排列方式为 256行x256 列，已知每行刷新间隔不超过2ms,可知最大刷新周期为 2s,如采用异步刷新,需要将 2ms 分成 256 个时间段,2ms/256=7.8125us，每个时间段最后 0.5us 用于刷新 DRAM 的一行，因此产生刷新信号的时间间隔为7.8125us。

## Slide 9
4.11设cache的容量为2“块，每块是一个32位字，主存容量是cache容量的256倍，其中有表4.13所示的数据(地址和数据均采用十六进制表示)。
将主存中这些数据装入cache后，cache各块中的数据内容及相应的标志是什么?
答：
1.全相联映射
2.直接相联映射
Cache行 | 标志 | 数据
0 | 000000 | 8756836
1 | 000002 | 87792301
2 | 004001 | 9ABEFCD0
3 | 007FFF | 4FFFFC68
4 | 3FFFFE | 01BF2460
Cache行 | 标志 | 数据
0000 | 00 | 8756836
0002 | 00 | 87792301
0001 | 01 | 9ABEFCD0
3FFF | 01 | 4FFFFC68
3FFFE | FF | 01BF2460

## Slide 10
3.组相联映射
4.13某计算机的主存容量为4MB，cache容量为16KB，每块包含8个字，每字为32位，映射方式采用四路组相联。设cache的初始状态为空,CPU依次从主存第0,1,2…99号单元读出100个字(每次读一个字),并重复此操作10次，替换算法采用LRU 算法。
(1)求cache的命中率。
答：0,1,2,…,99 号单元共 100 个字，每块 8 个字，故 100 个字被分配在 13 块内。cache中能存放的主存块数为16KB/(8x4B)-512 块，因为是 4 路组相联，故 cache包含组512/4=128组，组索引字段长度为7位。由于cache 的初始状态为空，根据前面的分析，13 块数据调人 ache 后不会被调出，10次访问中除每块第一次访间不命中外，其余访同均可命中，因此 10 次循环访问共访同内100x10-1000次，其中不命中的次数只有 13 次。cache 的命中率为(1000-13)100=98.7%
(2)若cache比主存快10倍，分析采用cache后存储访问速度提高了多少。
答：设访问 cache 一个数据单元的时间为 T，则访问主存的访间时间为 10T，故有使用cache后访存所用时间为T=13x10T+(1000-13)xT-1117T:不使用cache访问耗时为T=1000x10T=10000T；故使用cache后速度提高了10000T/1117T=8.95倍
Cache行 | 标志 | 数据
000 | 000 | 8756836
002 | 000 | 87792301
001 | 004 | 9ABEFCD0
0FFF | 007 | 4FFFFC68
0FFFE | 3FF | 01BF2460

## Slide 11
4.14假定某数组元素按行优先顺序存放在主存中，则在以下两段伪代码A和B中，分析下列问题。(1)两段代码中对数组访问的时间局部性和空间局部性。(2)变量sum的时间局部性和空间局部性。(3) for循环体对指令访问的时间局部性和空间局部性。
答： (1)数组在内存中按照行优先顺序存放，而数据按块从主存映射到 cahe 中。程序A中对数组访问是按行优先方式顺序进行的，故具有很好的空间局部性，但由于每个数组元素只使用一次，故不存在时间局部性;而程序B 中对数组访问是按列优先方式进行的，数据访问不是顺序进行，故空间局部性不佳，同样也不存在时间局部性。 (2)变量sum是单个变量，因此两段程序均不存在空间局部性，但由于该变量在循中被多次使用，故具有良好的时间局部性。 (3) for循环中的指令会被反复循环执行，因此其具有较好的时间局部性;另外，循体中的机器指令序列通常会顺序执行，因此其也具有一定的空间局部性。
4.17某计算机系统中有一个TLB和L1级数据cache，存储系统按字节编址，虚拟存储容量为2GB,主存容量为4MB，页大小为128KB，TLB采用四路组相联方式，共有16个页表项。cache容量为16KB，每块包含8个字，每字为32位，映射方式采用四路组相联，回答下列问题。
(1)虚拟地址中哪几位表示虚拟页号?哪几位表示页内地址?虚拟页号中哪几位表示TLB标记?哪几位表示TLB索引?
答：虚拟存储的页面数为2GB/128KB=214，故虚页号的位数为 14位。由于页大小为128KB=217B，故页内偏移地址的位数为 17 位。所以虚拟地址的高14 位表示的是虚页号低17 位表示的是页内偏移地址。TLB 采用4 路组相联方式，16 个页表项，每组 4路，共4组，所以组索引字段为两位，故虚页号的高 12 位为 TLB 标记，低2位为 TLB 索引
(2)物理地址中哪几位表示物理页号?哪几位表示偏移地址?
答：物理内存 4MB=222B，地址线 22 根，页内偏移地址位数为 17 位，高 5 位为物理页号，低 17 位表示页内偏移地址。
(3)为实现主存与数据cache之间的组相联映射，对该地址应进行怎样的划分?
答： cache 块大小为 32B，故块内字节偏移地址为5位;采用4 路组相联，cache 共分成16KB/(8x4x4B)=128=27组，故组索引字段需要 7位;剩下的22-5-7=10位为标记。